## Slide 1
能源研究团队
2026 年 10 月
2025 年全球电力年度报告
没有危机的年份里，清洁电力首次接住全部新增用电
Notes: 这份报告用 Ember、IEA、国家能源局、国家统计局、中电联、BNEF 等机构的公开数据，回顾 2025 年全球和中国电力系统发生了什么，并列出 2026 年要盯的事。全球发电结构统一用 Ember 的数字，IEA 的说法不同时单独写明。2026 年的数字都写明是年内进度或预测。副标题的说法来自 Ember：在没有全球性经济危机的年份里，化石发电第一次停止增长。

## Slide 2
清洁电力接住了全部增量，但还没有定局
全球用电增量
8490
亿千瓦时，+2.8%
清洁电力增量
8870
亿千瓦时，太阳能占 6360
化石发电变化
−380
亿千瓦时，电力排放持平
来源：Ember《Global Electricity Review 2026》（2026 年 4 月）。2025 年与 2024 年相比
Notes: 这是整份报告的结论。2025 年全球用电增加 8490 亿千瓦时，清洁电力（可再生能源加核电）多发 8870 亿千瓦时，化石发电减少 380 亿千瓦时，是 2020 年以来第一次没有增长。主角是太阳能，一项覆盖了四分之三的增量。支点在中国，风光一年新增 4.3 亿千瓦，火电发电量下降。但电力排放只是持平。进入 2026 年，气价冲击让 IEA 预计煤电回升，中国风光利用率走低，所以说还没有定局。后面分三部分展开：全球、中国、2026 年。

## Slide 3
01
全球：太阳能接住了增量
2025 年全球电力的供需与排放
04
清洁电力多发 8870 亿千瓦时，盖过了全部用电增量
05
太阳能一年多发 30%，一项覆盖了四分之三的用电增量
06
电力排放没有下降，只是持平
Notes: 第一部分讲全球：用电增量由谁接住，太阳能贡献多少，排放有没有跟着下降。

## Slide 4
1
全球：太阳能接住了增量
清洁电力多发 8870 亿千瓦时，盖过了全部用电增量
亿千瓦时
+6360
+2050
+350
+110
−380
8490
清洁电力合计 +8870
太阳能
风电
核电
水电及其他
化石能源
用电增量
来源：Ember（2026 年 4 月）。2025 年全球发电量同比增减，「水电及其他」含生物质，由清洁电力合计减去前三项得出
Notes: 全球用电需求增加 8490 亿千瓦时，同比 +2.8%，和过去十年 2.7% 的平均增速差不多。清洁电力，也就是可再生能源加核电，增加 8870 亿千瓦时，比需求增量还多。化石发电减少 380 亿千瓦时，是 2020 年以来第一个化石发电没有增长的年份。化石内部有进有退：煤电 −630 亿千瓦时，气电 +360 亿千瓦时，油电等其他化石 −120 亿千瓦时。IEA 的方向一致，它的说法是可再生加核电的增量超过了全部发电增量。Ember 原文单位是 TWh，1 TWh 等于 10 亿千瓦时。

## Slide 5
1
全球：太阳能接住了增量
太阳能一年多发 30%，一项覆盖了四分之三的用电增量
全球太阳能发电量，万亿千瓦时
0.26
1.33
2.14
2.78
+30%
2015 年
2022 年
2024 年
2025 年
用电增量由太阳能覆盖
75%
6360 / 8490 亿千瓦时
可再生能源发电份额
33.8%
煤电 33.0%。IEA 认为两者持平
来源：Ember（2026 年 4 月），IEA（2026 年 4 月、7 月）
Notes: 太阳能发电量从 2024 年的 2.14 万亿千瓦时增加到 2.78 万亿千瓦时，多发 6360 亿千瓦时，同比 +30%，一项覆盖了需求增量的 75%。风光合计覆盖 99%。太阳能第一次超过风电（2.72 万亿千瓦时）。IEA 给的增量更低：《Electricity 2026》写 6200 亿千瓦时，《Global Energy Review 2026》写约 6000 亿千瓦时。可再生能源是否超过煤电，只有 Ember 这么说，份额 33.8% 对 33.0%。IEA 写的是两者都约 34%、几乎持平，并在 7 月的年中更新里预计 2026 年可再生能源才明确超过煤电。

## Slide 6
1
全球：太阳能接住了增量
电力排放没有下降，只是持平
2025 年全球电力行业排放变化
−0.04%
2024 年是 +1.7%。IEA 的估算同样是持平，约 139 亿吨二氧化碳
电力碳强度
458
克二氧化碳当量/千瓦时，比 2024 年低 2.7%
能源相关二氧化碳总排放
+0.4%
近 384 亿吨，仍创新高
来源：Ember（2026 年 4 月），IEA（2026 年 2 月、4 月）。Ember 为二氧化碳当量口径，IEA 为二氧化碳口径
Notes: Ember 估算电力行业排放减少 600 万吨二氧化碳当量，−0.04%，基本就是持平，2024 年是 +1.7%。中国 −3700 万吨，印度 −4200 万吨，两国同年下降是本世纪第一次。但美国 +5200 万吨，因为气价上涨，一部分气电换成了煤电，美国煤电多发了 850 亿千瓦时。IEA 的口径是二氧化碳，同样说电力排放持平，约 139 亿吨。放到全部能源来看，能源相关二氧化碳排放还涨了 0.4%，近 384 亿吨，创了新高（IEA，2026 年 4 月）。所以 2025 年是清洁电力接住增量的一年，还不是电力排放开始下降的一年。

## Slide 7
02
中国：全球转型的支点
装机、发电与储能
08
中国风光一年新增 4.3 亿千瓦，装机已超过火电
09
中国火电发电量降了 0.7%，太阳能发电增长近四成
10
储能一年新增 1.12 亿千瓦，一半以上装在中国
Notes: 第二部分讲中国：装机、发电和储能三个角度，看中国在全球清洁电力增量里扮演的角色。

## Slide 8
2
中国：全球转型的支点
中国风光一年新增 4.3 亿千瓦，装机已超过火电
2025 年末全国发电装机 38.9 亿千瓦，按电源分
太阳能
12.02 亿千瓦
风电
6.40 亿千瓦
火电
15.39 亿千瓦
水电
4.48 亿千瓦
核电 0.62 亿千瓦
太阳能和风电 18.42 亿千瓦，占 47.3%
火电 15.39 亿千瓦，占 39.6%
风电和太阳能年度新增，亿千瓦
1.2
2.9
3.6
4.3
2022 年
2023 年
2024 年
2025 年
风光占全国发电装机
47.3%
比火电多约 3 亿千瓦
可再生能源新增占全部新增
83%
全年新增 4.52 亿千瓦
来源：国家统计局 2025 年统计公报（2026 年 2 月），国家能源局（2026 年 1 月、2 月）。并网口径
Notes: 2025 年末全国发电装机 38.9 亿千瓦，同比 +16.1%。太阳能 12.0 亿千瓦（+35.4%），风电 6.4 亿千瓦（+22.9%），合计 18.4 亿千瓦，占 47.3%，比火电的 15.4 亿千瓦多约 3 亿千瓦。风光年度新增连续四年走高：2022 年 1.2 亿，2023 年 2.9 亿，2024 年 3.6 亿，2025 年 4.3 亿千瓦。中国光伏新增各家数字差别很大，能源局并网交流口径约 3.15 至 3.17 亿千瓦，各机构的直流或安装口径在 3.7 至 4.15 亿千瓦之间，本页只用官方口径。

## Slide 9
2
中国：全球转型的支点
中国火电发电量降了 0.7%，太阳能发电增长近四成
电源
全口径发电量（万亿千瓦时）
全口径同比
规上工业同比
火电
6.33
−0.7%
−1.0%
水电
1.46
+2.5%
+2.8%
核电
0.49
+7.6%
+7.7%
风电
1.13
+13.1%
+9.7%
太阳能
1.17
+39.8%
+24.4%
合计
10.58
+4.8%
+2.2%
大量分布式光伏不在规上统计里，规上口径会低估太阳能的增长，本报告用全口径。
来源：国家统计局 2025 年统计公报（2026 年 2 月）、2025 年 12 月工业生产数据（2026 年 1 月）
Notes: 全口径来自统计公报，规上是规模以上工业企业口径，两者不能混用。全口径火电发电量 −0.7%，太阳能 +39.8%，规上口径的太阳能只有 +24.4%，差别主要来自分布式光伏。其他口径的说法：中电联统计全口径煤电发电量 −1.9%，煤电占发电量 51.1%。中电联还算出，风、光、生物质的新增电量占全社会用电增量的 97.1%，也就是中国的新增用电几乎全部由新能源接住。全社会用电量 10.37 万亿千瓦时，同比 +5.0%。

## Slide 10
储能一年新增 1.12 亿千瓦，一半以上装在中国
全球新型储能新增
1.12 亿千瓦
同比 +48%
装在中国
54%
美国 16%
储能电池包均价
70 美元/千瓦时
同比 −45%
来源：BNEF（2025 年 12 月、2026 年 5 月）。新型储能，不含抽水蓄能。图为示意图
Notes: BNEF 统计 2025 年全球新增新型储能 1.12 亿千瓦 / 3.07 亿千瓦时，同比 +48%，中国占 54%，美国占 16%。IEA 和国家能源局的数字都在 1.1 亿千瓦左右，方向一致。国家能源局统计中国新型储能年末累计 1.36 亿千瓦 / 3.51 亿千瓦时，同比 +84.3%，平均时长 2.58 小时，锂电占 96.1%。BNEF 年度调查里，固定式储能电池包均价 70 美元/千瓦时，同比 −45%，第一次成为所有用途里最便宜的。储能是让太阳能走出正午的关键，BNEF 预计 2026 年全球新增 1.58 亿千瓦 / 4.59 亿千瓦时，这是预测。配图由 AI 生成，仅作示意。

## Slide 11
03
2026：还没有定局
今年以来的变化与接下来的看点
12
2026 年以来，太阳能继续向前，气价和消纳带来逆风
13
全球光伏新增预计在 2026 年下降，二十多年来首次
Notes: 第三部分讲 2026 年：今年以来的进展和逆风，以及装机放缓的信号。

## Slide 12
3
2026：还没有定局
2026 年以来，太阳能继续向前，气价和消纳带来逆风
全球
中国
上半年
太阳能占比过 10%
去年同期 8.9%
上半年
煤电占比 49.7%
半年首次低于一半
上半年
风光利用率走低
风电 90.9%，光伏
91.4%
7 月
IEA：煤电将回升
1.4%
气价冲击，部分转回
煤电
7 月底
光伏装机超过煤电
占总装机 31.5%
8 月
规上火电 −4.3%
降幅比 7 月扩大
气价是全球的变量，消纳是中国的变量，两者决定清洁电力能否再次接住全部增量。
来源：Ember（2026 年 8 月），国家能源局（2026 年 7 月、9 月），国家统计局（2026 年 9 月），IEA（2026 年 7 月）
Notes: 好消息：上半年全球太阳能发电 1.56 万亿千瓦时，同比 +18%，占全球发电刚过 10%。中午 11 点到下午 2 点，太阳能满足全球四分之一以上的用电。中国上半年煤电发电 2.5 万亿千瓦时，占 49.7%，半年占比第一次低于一半。7 月底中国光伏装机首次超过煤电。8 月规上火电发电量同比 −4.3%。逆风：用电增长在加快，中国上半年全社会用电 +5.3%，IEA 预计 2026 年全球用电 +3.6%。IEA 7 月的年中更新（据媒体转述）把气价上涨归于中东战事造成的液化天然气供应中断，亚洲和欧洲气价升到 2022 至 2023 年危机以来最高，一些地方转用煤电，预计 2026 年全球煤电 +1.4%。中国风光利用率上半年降到约 91%，低于 2025 年全年的 94% 和 95%。

## Slide 13
3
2026：还没有定局
全球光伏新增预计在 2026 年下降，二十多年来首次
实际
预测
全球光伏新增，亿千瓦
4.52
5.95
6.64
6.12（预测）
−8%
2023 年
2024 年
2025 年
2026 年
中国 1 至 7 月光伏新增同比
−61%
2025 年全球可再生能源投资同比
−9.5%
能源转型总投资仍 +8%
来源：SolarPower Europe（2026 年 6 月），国家能源局（2026 年 8 月），BNEF（2026 年 1 月）。2026 年为预测
Notes: SolarPower Europe 统计 2025 年全球光伏新增 6.64 亿千瓦，同比 +12%，预计 2026 年降到 6.12 亿千瓦，−8%，是二十多年来第一次下降，主要因为中国新增预计 −24%。2023 和 2024 年的 4.52 亿、5.95 亿千瓦由 SPE 公布的增量倒推。这是安装口径，和 IRENA 的 5.1 亿千瓦、IEA-PVPS 的约 6.9 亿千瓦不能放在一起比。中国 1 至 7 月光伏新增 8615 万千瓦，同比 −61%，风电 4707 万千瓦，−12%，数据来自国家能源局，经 PV Tech 报道。投资端已有信号：BNEF 统计 2025 年能源转型投资 2.3 万亿美元，+8%，但可再生能源投资 6900 亿美元，−9.5%，中国是 2013 年以来可再生投资第一次下降。BNEF 的总投资口径包含电动车，不能和 IEA 的能源投资数字相加或相除。

## Slide 14
清洁电力能否连续第二年接住增量，取决于这三件事
2026 年要盯的三件事
01
气价
IEA 预计 2026 年煤电回升 1.4%
02
消纳
中国风光利用率降到约 91%
03
储能
BNEF 预计 2026 年新增
1.58 亿千瓦
Notes: 2025 年清洁电力接住了全部新增用电。它能不能连续第二年做到，看三件事。第一，气价冲击会不会把煤电和电力排放重新抬起来，IEA 预计 2026 年煤电 +1.4%。第二，中国新能源全面入市后，装机节奏和消纳怎么变，上半年风光利用率已经降到约 91%。第三，储能能把多少太阳能挪出正午，BNEF 预计 2026 年全球新增储能 1.58 亿千瓦，这是预测。